Preventivní opatření  na půdě kostela sv. Martina v Blansku s ohledem na letní kolonii netopýra velkého

Jednotlivá navržená opatření:

1) pečlivé očištění (kartáčem a špachtí) trámoví (3 páry krokví v místě kolonie, 3 trámy v horním patře, 5 trámů v dolním patře půdního prostoru)

2) členitá část lodě, trámy uspořádány do půlkruhu budou zakryty prkny do pochůzné podoby

3) 8 trámů uvedených v bodě 1 bude opatřeno ochrannou konstrukcí z půlených PVC trubek s kovovými nasazovacími nosníky (nákres v příloze mailu)

4) nově vytvořená dřevěná plocha a zděná klenba na podlaze půdy budou pokryty silnější nepropustnou fólií a k podkladu náležitě upevněny tak, aby zjednodušily pravidelné odstraňování trusu

5) před definitivní instalací trubek (bod 3) budou trámy, krokve i nově vytvořená plocha v patře, případně další trusem a močí exponované dřevěné konstrukce opatřeny nátěrem Volmanit

6) výroba a instalace pochůzné plochy v patře je možná již v březnu 2009, podobně i zhotovení ochranných stříšek z trubek včetně nosníků na míru trámů

7) definitivní očištění, aplikaci nátěru a umístění folie (na pochůznou plochu, na kopuli lze umístit již v březnu) doporučujeme teprve po odletu netopýrů z půdy na podzim, pravděpodobně v říjnu 2009

Budou-li dodrženy výše uvedené zásady lze prohlásit, že připravovaná opatření nebudou mít negativní vliv na netopýří kolonii využívající půdní prostor kostela.

Orientační odhad nákladů na výše navržená opatření:

PVC trubky 10 m ca 6.000,-

plachta ca 3.000,-

nosníky 25 ks ca 2.500,-

práce s úklidem a instalací ca 3-8000,- (podle prostoru půdy)

nátěr Volmanit ca 8000,- (podle rozlohy trámoví)

O potřebnou částku je možnost žádat z dotačního titulu MŽP ČR Program péče o krajinu (PPK) na příslušném středisku AOPK ČR. To může vlastník nebo správce budovy sám nebo může požádat o pomoc pracovníky SCHKO.